ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Вы, также, можете ознакомиться с подробной видео-инструкцией на сайте по ссылке http://paksmet.ru/manual.html

Стеллаж поставляется в разобранном виде несколькими упаковочными местами:

- полки;

- стойки;

- фурнитура.

Сборку стеллажа необходимо вести на ровной горизонтальной поверхности. Необходимо обратить внимание на то, что в тех местах, где установка болта производится через отверстия в стойке, под головку болта ставится дополнительная шайба (рис.7).

Последовательность сборки:

- На каждую из стоек установить по одному подпятнику. Подпятник вкладывается внутрь стойки и крепится двумя болтами (рис. 1).

- Определить места установки полок на стойке (определяется потребителем) и нанести отметки (например, маркером). Места установки полок удобно рассчитывать по количеству отверстий между ними.

- В местах установки верхней и нижней полок на стойке стеллажа в двух направлениях устанавливаются уголки усиления (8 шт. на каждую полку), и каждый предварительно крепится одним болтом (рис.1). На промежуточные полки уголки не устанавливаются.

Далее сборка стеллажа осуществляется в горизонтальной плоскости.

- Две стойки укладываются горизонтально, и к ним в местах установки уголков усиления крепятся нижняя и верхняя полки (рис.2).

- На установленные полки сверху накладываются стойки, предварительно собранные в соответствии с п.п. 1-3, и закрепляются аналогичным образом (рис.3).

- Производится установка промежуточных полок.

- Стеллаж переворачивается на другую сторону или ставится вертикально (в зависимости от его устойчивости) и производится установка недостающего крепежа (рис.4).

Внимание: при затягивании болтовых соединений предварительно необходимо проверить правильность геометрии конструкции (отсутствие перекосов, схожесть диагоналей).

- В случае необходимости сборки стеллажа высотой более 2,5 м стойки наращиваются посредством установки дополнительной секции. Она крепится к стойке через переходник. Эта операция производится совместно с операцией по п.1 (рис.5).

- В случае комплектования стеллажа задней и боковыми стенками собранные предварительно стенки (рис.6) устанавливаются в зазоры между стойками и уголками усиления при ослабленных болтовых соединениях на них (рис.7). После установки стенок болтовые соединения затягиваются.

- После выполнения всех операций стеллаж устанавливается в вертикальное положение, выравнивается и производится затяжка всех болтовых соединений.

Внимание! Условия гарантии производителя.

- Нижняя полка должна находиться на расстоянии от пола не более 30 см.

- Усиливающие уголки устанавливаются на нижней и верхней полках в двух направлениях (в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях).

- Не допускается наращивание стоек стеллажа высотой более 3 м.

- При сборке нескольких секций стеллажа в единую линию рекомендуется каждую промежуточную опору собирать из двух стоек так, чтобы на каждую секцию приходились по четыре “свои” стойки. В противном случае, при сборке «лентой» (шесть стоек на две секции) заявленная грузоподъемность снижается до 370кг с использованием стоек серии МС-750 и 450кг – сток серии МС-900.

- Максимальная нагрузка на одну секцию стеллажа 750кг - со стойкой «МС-750» и 900 кг - со стойкой «МС-900», независимо от количества полок в одной секции.

Максимальная нагрузка на одну полку серии «МС» шириной 1200мм составляет 80кг, шириной 1500мм – 60кг,  с размерами 1500*600мм – 100кг, полки остальных размеров – 120кг. Максимальная нагрузка на одну полку серии «МС-200» составляет 200кг.

- При использовании регулируемых по высоте подпятников не допускается нагрузка, превышающая 500кг на секцию.

- Заявленная грузоподъемность указана при условии нагрузки равномерно распределенной по всей ширине полки.

- При нагрузке свыше 750кг на секцию обязательна установка крестовин жесткости и уголков на все полки для защиты стеллажа от бокового смещения.

- При сборке стеллажа высотой более 2,5м обязательно крепление секции к стене.

- Запрещается вставать на полки ногами, облокачиваться и прилагать воздействие иной внешней силы на стеллаж.

- Категорически запрещается передвигать  секции стеллажа, находящиеся под нагрузкой.

Нарушение любого из указанных выше пунктов влечет за собой снятие гарантии производителя.